# Ćwiczenie nr 3. Symulacja analogowa w środowisku CADENCE z wykorzystaniem Analog Artist

Przedmiotem tego ćwiczenia będzie przeprowadzenie elementarnych analiz (stałoprądowej, przejściowej i częstotliwościowej) prostego wzmacniacza operacyjnego w pętli otwartej (rys. 1).

rys. 1

Do przeprowadzania symulacji analogowych służy zintegrowane środowisko o nazwie Analog Artist, wywoływane z Design Framework II, które integruje narzędzia takie jak:

- netlister, czyli program generujący pliki opisujące obwód (odpowiedniki plików CIR w programie Spice) ze schematu zapisanego w programie Composer

- symulator (Spectre, Spectre-S, cdsSpice lub HSpice) przeprowadzający właściwą symulację

- Waveform Window służący do graficznej wizualizacji wyników symulacji w postaci wykresów (odpowiednik programu Probe w pakiecie MicroSim)

- Waveform Calculator, który umożliwia formułowanie skomplikowanych wyrażeń arytmetycznych bez znajomości składni ani listy dostępnych funkcji arytmetycznych oraz sam oblicza wielkości takie jak pasmo 3dB czy margines wzmocnienia i fazy

- Results Browser ułatwiający dostęp do wyników symulacji

- graficzny interfejs użytkownika umożliwiający w sposób wizualny ustawienie środowiska (np. ścieżki dostępu do modeli elementów), ustawienie parametrów symulacji, selekcję danych do zapisania i wyświetlenia, etc.)

W niniejszym ćwiczeniu symulacje będą przeprowadzane w oparciu o symulator Spectre. Jest to program działający na podobnej zasadzie co Spice, ale różniący się od niego zastosowanymi modelami elementów oraz składnią plików wejściowych.

## Laboratorium nr 1. Przygotowanie i przeprowadzenie symulacji w Analog Artist

- Z poziomu interpretera poleceń UNIX’a, przejść do podkatalogu analog w swoim katalogu domowym i uruchomić DF II poleceniem startcds &

- Korzystając z programu Library Manager odszukać bibliotekę AnalogSim, a w niej celkę ampTop i otworzyć widok schematic

- Obejrzeć schemat obwodu, w którym wzmacniacz jest symulowany oraz schemat samego wzmacniacza

  - Zaznaczyć na schemacie symbol wzmacniacza i wybrać polecenie Hierarchy -> Descend Read... (e) aby zobaczyć schemat samego wzmacniacza operacyjnego

  - Wybrać polecenie Hierarchy -> Return (Ctrl+e) aby powrócić do schematu nadrzędnego

  - Zaznaczyć źródło napięcia VIN dołączone do jednego z wejść wzmacniacza i wybrać polecenie Edit -> Properties (q) aby obejrzeć parametry tego źródła

- Uruchomić środowisko Analog Artist poleceniem Tools -> Analog Artist

- Ustawić środowisko symulacji

  - Z menu okna Analog Artist wybrać polecenie Setup -> Environment...

  - Wypełnić formularz w sposób pokazany na rys. 2 i kliknąć OK

rys. 2

- Wygenerować wstępną listę połączeń elementów

  - Z menu okna Analog Artist wybrać polecenie Simulation -> Netlist -> Create Final

  - Zapisać wygenerowaną listę połączeń do pliku o nazwie ampTop.cir wywołując polecenie File -> Save As w oknie, w którym lista została wyświetlona

  - Zamknąć okno i powrócić do Analog Artist

- Ustawić wartości napięć zasilających wzmacniacz operacyjny

  - Z menu okna Analog Artist wybrać polecenie Setup -> Stimulus -> Edit Analog...

  - W formularzu, który się pojawił, w polu wyboru zaznaczyć opcję graphical i kliknąć OK. Otworzy się wtedy formularz pokazany na rys. 3

rys. 3

  - W polu wyboru zaznaczyć Global Sources

  - W polu listy zaznaczyć źródło o nazwie vvdd

  - Zaznaczyć opcję Enabled (tzn. że jest aktywne)

  - W polu Function wybrać dc (źródło o stałej wartości)

  - W polu Type wybrać Voltage (źródło napięcia)

  - W polu DC voltage wpisać wartość 5 (tj. 5 V)

  - Kliknąć Apply aby zapamiętać zmiany

  - Zaznaczyć źródło o nazwie vvss i powtórzyć powyższe kroki, z tym że w polu DC voltage wpisać wartość –5 (tj. –5 V)

  - Kliknąć OK aby powrócić do okna Analog Artist

- Ustawić parametry przeprowadzanych analiz

  - Z menu okna Analog Artist wybrać polecenie Analyses -> Choose...

  - W polu wyboru Analysis zaznaczyć tran

  - Wypełnić formularz w sposób pokazany na rys. 4

rys. 4

  - W polu wyboru Analysis zaznaczyć dc

  - W polu wyboru Sweep Variable wybrać Component Parameter

  - Kliknąć przycisk Select Component i przejść do okna Composer zawierającego schemat obwodu

  - Kliknąć w źródło napięcia VIN. Pojawi się wtedy formularz pokazany na rys. 5

rys. 5

  - Wybrać parametr dc i kliknąć OK aby powrócić do poprzedniego formularza

  - W polu Sweep Type wybrać Linear

  - Wypełnić resztę formularza w sposób pokazany na rys. 6

rys. 6

  - W polu wyboru Analysis wybrać ac

  - W polu Sweep Type wybrać Logarithmic

  - Wypełnić resztę formularza tak jak pokazano na rys. 7

rys. 7

  - Kliknąć OK aby zapisać zmiany i powrócić do okna Analog Artist

- Określić zestaw wyników wyświetlanych dla poszczególnych analiz

  - Z menu okna Analog Artist wybrać polecenie Outputs -> Setup... Pojawi się wtedy okno o nazwie Setting Outputs

  - Dodać napięcie wyjściowe VOUT dla analizy DC

    - Kliknąć przycisk New Expression

    - Kliknąć przycisk Open w sekcji Calculator aby uruchomić Waveform Calculator

    - W oknie kalkulatora zaznaczyć opcję Display Stack aby wyświetlić stos

    - Kliknąć przycisk vs ( v = const )

    - Przejść do okna Composer i na schemacie kliknąć na połączenie do węzła OUT

    - Powrócić do kalkulatora. Powinno się w nim wyświetlać wyrażenie VS("/OUT")

    - Przejść z powrotem do okna Setup Outputs i kliknąć przycisk Get Expression. W polu Expression powinno pokazać się wyrażenie VS("/OUT")

    - W polu Name wpisać nazwę wyrażenia: DC output

    - Kliknąć przycisk Apply aby zapamiętać wyrażenie

  - Dodać napięcie wejściowe VIN dla analizy TRANSIENT

    - Przejść do okna kalkulatora i kliknąć przycisk vt ( v = v(t) )

    - Przejść do okna Composer i na schemacie kliknąć w węzeł IN

    - Powrócić do kalkulatora. Powinno się w nim wyświetlać wyrażenie VT("/IN")

    - Przejść z powrotem do okna Setup Outputs i kliknąć przycisk Get Expression. W polu Expression powinno pokazać się wyrażenie VT("/IN")

    - W polu Name wpisać nazwę wyrażenia: transient input

    - Kliknąć przycisk Apply aby zapamiętać wyrażenie

  - Dodać napięcie wyjściowe VOUT dla analizy TRANSIENT w sposób analogiczny jak w poprzednim punkcie. Wyrażeniu temu nadać nazwę transient output

  - Dodać amplitudową charakterystykę częstotliwościową (analiza AC)

    - Przejść do kalkulatora i kliknąć przycisk vf ( v = v(f) )

    - Przejść do okna Composer i na schemacie kliknąć w węzeł OUT

    - Powrócić do kalkulatora. Powinno się w nim wyświetlać wyrażenie VF("/OUT")

    - Przejść do okna Composer i na schemacie kliknąć w węzeł IN

    - Powrócić do kalkulatora, który powinien teraz wyświetlać wyrażenie VF("/IN")

    - W oknie kalkulatora kliknąć przycisk "/". Wyświetlane wyrażenie powinno zmienić się na VF("/OUT") / VF("/IN")

    - Kliknąć przycisk enter. Wyrażenie powinno zostać zapamiętane na stosie

    - Zapisać powyższe wyrażenie do pamięci kalkulatora. W tym celu z menu wybrać polecenie Memories -> Store, nazwać wyrażenie gain i kliknąć OK

    - Kliknąć przycisk mag (moduł). Wyświetlane wyrażenie powinno zmienić się na mag( VF("/OUT") / VF("/IN") )

    - Przejść z powrotem do okna Setup Outputs i kliknąć przycisk Get Expression. W polu Expression powinno pokazać się wyrażenie mag( VF("/OUT") / VF("/IN") )

    - W polu Name wpisać nazwę wyrażenia: magnitude(gain)

    - Kliknąć przycisk Apply aby zapamiętać wyrażenie

  - Dodać fazową charakterystykę częstotliwościową (analiza AC)

    - Przejść do kalkulatora i kliknąć przycisk dwn aby pobrać poprzednie wyrażenie ze stosu. Wyświetlane wyrażenie powinno zmienić się na VF("/OUT") / VF("/IN")

    - Kliknąć przycisk phase (faza). Wyświetlane wyrażenie powinno zmienić się na phase( VF("/OUT") / VF("/IN") )

    - Przejść z powrotem do okna Setup Outputs i kliknąć przycisk Get Expression. W polu Expression powinno pokazać się wyrażenie phase( VF("/OUT") / VF("/IN") )

    - W polu Name wpisać nazwę wyrażenia: phase(gain)

    - Kliknąć przycisk Apply aby zapamiętać wyrażenie

W rezultacie powyższych czynności okno Setup Outputs powinno wyglądać mniej więcej tak jak na rys. 8

rys. 8

  - Kliknąć OK aby powrócić do okna Analog Artist, które powinno wyglądać mniej więcej tak jak pokazano na rys. 9

rys. 9

- Zapisać bieżącą sesję

  - Z menu okna Analog Artist wybrać polecenie Session -> Save State...

  - Wypełnić formularz tak jak pokazano na rys. 10 i kliknąć OK

rys. 10

- Na wszelki wypadek zapisać do pliku aktualną pamięć kalkulatora

  - Przejść do kalkulatora i z jego menu wybrać polecenie Memories -> Save...

  - Kliknąć OK aby zapisać pamięć kalkulatora do pliku o proponowanej nazwie

- Przeprowadzić symulacje

  - Przejść do okna Analog Artist i z menu wybrać polecenie Simulation -> Run

  - Obserwować postęp symulacji (i ewentualne błędy) w głównym oknie icfb

  - W razie błędów z menu okna Analog Artist wybrać polecenie Simulation -> Output Log... aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o błędach

  - Jeżeli symulacje zakończyły się pomyślnie to automatycznie zostanie wyświetlone okno Waveform Window z wynikami symulacji

Uwaga:

Nie zamykać żadnych otwartych okien.

## Laboratorium nr 2. Obróbka i prezentacja wyników symulacji w oknie Waveform Window

- Rozciągnąć okno Waveform Window na cały ekran aby uzyskać możliwie najlepszą rozdzielczość

- Zmienić tytuły wszystkich trzech części okien

  - Zaznaczyć skrajną lewą część okna, dwukrotnie kliknąć w jej tytuł ("Expressions1") i zmienić go na "DC Characteristics"

  - Zaznaczyć środkową część okna, dwukrotnie kliknąć w jej tytuł ("Expressions2") i zmienić go na "Transient Response"

  - Zaznaczyć skrajną prawą część okna, dwukrotnie kliknąć w jej tytuł ("Expressions3") i zmienić go na "AC Characteristics"

- Wyłączyć skrajną prawą część okna wyświetlającą charakterystyki częstotliwościowe

  - Z menu wybrać polecenie Window -> Subwindows... Pojawi się wtedy formularz pokazany na rys. 11

rys. 11

  - W polu listy zaznaczyć okno nr 3, kliknąć przycisk Off a następnie OK

- Zaznaczyć okno Transient Response i kliknąć przycisk Switch Axis Mode znajdujący się po lewej stronie okna, aby rozdzielić obydwa przebiegi czasowe na osobne wykresy

- Zamienić miejscami wykresy VIN(t) i VOUT(t)

  - Z menu wybrać polecenie Edit -> Swap Strips

  - Kolejno kliknąć w obydwa wykresy. W wyniku tego zostaną zamienione miejscami

- Włączyć wyświetlanie siatki w oknie Transient Response

  - Z menu wybrać polecenie Axes -> Options...

  - W polu wyboru Display zaznaczyć opcję grids (rys. 12) i kliknąć OK

rys. 12

- Wykreślić pochodną charakterystyki stałoprądowej po napięciu wejściowym

  - Zaznaczyć okno DC Characteristics

  - Z menu wybrać polecenie Tools -> Calculator aby przejść do kalkulatora

  - W oknie kalkulatora kliknąć przycisk wave

  - Przejść z powrotem do okna Waveform Window i kliknąć w charakterystykę DC

  - Powrócić do kalkulatora. Powinno się w nim wyświetlać wyrażenie VS("/OUT")

  - W oknie kalkulatora kliknąć przycisk Special Functions i wybrać funkcję deriv. Wyświetlane wyrażenie powinno zmienić się na deriv( VS("/OUT") )

  - Kliknąć przycisk plot aby wyświetlić pochodną na wykresie

- W oknie Waveform Window zaznaczyć podokno DC Characteristics i kliknąć w przycisk Switch Axis Mode aby rozdzielić obydwa wykresy

- Włączyć wyświetlanie siatki w podoknie DC Characteristics (Axis -> Options...)

- Zapisać bieżące ustawienia wykresu do pliku o nazwie dc+tran  wywołując z menu polecenie Window -> Save i podając nazwę pliku

- Włączyć część okna wyświetlające charakterystyki częstotliwościowe, a wyłączyć częsci okien wyświetlające charakterystyki DC i odpowiedź przejściową

  - Z menu wybrać polecenie Window -> Subwindows...

  - Korzystając z przycisków On i Off włączyć wyświetlanie okna nr 3, a wyłączyć wyświetlanie okien 1 i 2 (rys. 13) i kliknąć OK aby powrócić do okna wykresów

rys. 13

- Rozdzielić od siebie charakterystykę amplitudową i fazową na osobne wykresy i zamienić je miejscami oraz włączyć wyświetlanie siatki

- Zmienić skalę osi wartości (Y) wykresu charakterystyki amplitudowej z liniowej na logarytmiczną wyskalowaną w dB

  - Z menu wybrać polecenie Curves -> Edit...

  - W formularzu (rys. 14) zaznaczyć krzywą nr 1 ( magnitude(gain) )

rys. 14

  - W polu wyboru Scale wybrać db20 i kliknąć OK

- Wykreślić charakterystykę Nyquista

  - Z menu okna Waveform Window wybrać polecenie Window -> Subwindows...

  - W formularzu kliknąć przycisk Add aby dodać nowe okno, a następnie OK aby powrócić do wykresów

  - Zaznaczyć nowe okno i z menu wybrać polecenie Annotation -> Edit -> Subtitle...

  - Wpisać nową nazwę okna: "Nyquist Characteristics" i kliknąć OK

  - Przejść do kalkulatora (poleceniem Tools -> Calculator)

  - Z menu kalkulatora wybrać polecenie Memories -> Recall...

  - W polu listy formularza (rys. 15) wybrać parametr gain i kliknąć OK. Kalkulator powinien wyświetlić wyrażenie mag( VF("/OUT") / VF("/IN") )

rys. 15

  - Kliknąć przycisk enter aby zapamiętać powyższe wyrażenie na stosie

  - Kliknąć przycisk real (część rzeczywista). Kalkulator powinien wyświetlić wyrażenie real( VF("/OUT") / VF("/IN") )

  - Kliknąć przycisk plot aby wyświetlić krzywą odpowiadającą części rzeczywistej na wykresie

  - Zaznaczyć wyświetlony wykres i z menu okna Waveform Window wybrać polecenie Axes -> X Axis... Pojawi się wtedy formularz pokazany na rys. 16

rys. 16

  - W polu wyboru Plot vs. wybrać część rzeczywistą VOUT / VIN  (rys. 16) i kliknąć OK

  - Powrócić do kalkulatora i kolejno kliknąć przyciski: down i enter. Kalkulator znowu powinien wyświetlać wyrażenie VF("/OUT") / VF("/IN")

  - Kliknąć przycisk imag (część urojona). Kalkulator powinien wyświetlić wyrażenie imag( VF("/OUT") / VF("/IN") )

  - Kliknąć przycisk plot aby zakończyć wyświetlanie charakterystyki Nyquista

- Zapisać ustawienia wykresów do pliku o nazwie ac (polecenie Window -> Save...)

- Odczytać z wykresów najważniejsze parametry częstotliwościowe wzmacniacza w pętli otwartej

  - Odczytać maksymalne wzmocnienie w paśmie (w dB)

    - Zaznaczyć część okna wyświetlającą charakterystykę amplitudową i fazową

    - Uaktywnić jeden z celowników: A (polecenie Chrosshair -> Marker A (a)) lub B (polecenie Chrosshair -> Marker B (b))

    - Najechać celownikiem na płaski fragment wykresu charakterystyki amplitudowej i kliknąć lewym przyciskiem myszy

    - Odczytać i zanotować wartość wzmocnienia (w dB) wyświetloną pod wykresami (współrzędną Y celownika)

  - Odczytać szerokość pasma 3-decybelowego

    - Uaktywnić jeden z celowników i obserwować jego współrzędne wyświetlane pod wykresami

    - Najechać na fragment charakterystyki, w którym wartość wzmocnienia (współrzędna Y celownika) jest mniejsza od maksymalnej o 3 dB i kliknąć lewym przyciskiem myszy w to miejsce

    - Odczytać i zanotować wartość pasma wyrażoną w Hz (współrzędna X celownika)

  - Wykorzystując obydwa celowniki naraz odczytać z charakterystyki amplitudowej i fazowej margines amplitudy i margines fazy

    - Margines amplitudy to wartość charakterystyki amplitudowej dla częstotliwości, przy której charakterystyka fazowa przecina oś odpowiadającą -180(

    - Margines fazy to 180( minus wartość charakterystyki fazowej dla częstotliwości, przy której charakterystyka amplitudowa przecina oś odpowiadającą 0 dB

- Wykorzystując program Waveform Calculator zweryfikować wartości parametrów odczytane z wykresów

  - Przejść do kalkulatora i kliknąć przycisk down. Kalkulator powinien wyświetlić wyrażenie VF("/OUT") / VF("/IN")

  - W polu wyboru Special Functions wybrać funkcję bandwith. Pojawi się wtedy formularz pokazany na rys. 17

rys. 17

  - W polu wyboru Type wybrać low (tzn. że dotyczy pasma dolnoprzepustowego)

  - W polu Db wpisać 3 (tzn. że ma być obliczone pasmo 3-decybelowe)

  - Kliknąć OK aby powrócić do okna kalkulatora. Kalkulator powinien wyświetlić wyrażenie bandwidth( VF("/OUT") / VF("/IN"), 3, "low" )

  - Kliknąć przycisk print aby odczytać szerokość pasma 3dB. Porównać otrzymaną wartość z wartością odczytaną poprzednio z wykresu

  - Kliknąć przycisk down. Kalkulator powinien ponownie wyświetlić wyrażenie VF("/OUT") / VF("/IN")

  - W polu wyboru Special Functions wybrać funkcję gainMargin. Kalkulator powinien wyświetlić wyrażenie gainMargin( VF("/OUT") / VF("/IN") )

  - Kliknąć przycisk print aby odczytać szerokość margines amplitudy. Porównać otrzymaną wartość z wartością odczytaną poprzednio z wykresów

  - W analogiczny sposób odczytać margines fazy powtarzając kroki g-i z zastosowaniem funkcji phaseMargin i porównać go z wartością odczytaną z wykresów